## Slide 1: PENGENDALIAN KUALITAS STATISTIK – DATA ATRIBUT peta c dan peta u
DIAH PRAMESTARI, ST., MT

## Slide 2: Peta kendali c
Suatu produk dikatakan cacat (defective) jika produk tersebut tidak memenuhi suatu syarat atau lebih. Setiap kekurangan disebut defect.
Setiap produk yang cacat bisa saja terdapat lebih dari satu defect. (yang diperhatikan banyaknya defect).
C pada Peta Kendali atau C Chart menandai “count” atau hitung cacat
Dalam sebuah sampel berapa banyak cacat dijumpai tanpa memperhitungkan jenis cacatnya, segala macam cacat sesuai dengan batasan yang telah dibuat.
Misal dalam sebuah proses produksi mungkin terjadi beberapa cacat, pada setiap produk yang dihasilkan, maka jumlah cacat per satuan produk per satuan waktu yang dihitung

## Slide 3: Peta kendali c (2)
Mengetahui banyaknya kesalahan (cacat) unit produk sbg sampel
Jumlah kesalahan per sample
Aplikasi : bercak pd tembok, gelembung udara pd gelas, kesalahan pemasangan sekrup pd mobil

## Slide 4: Peta kendali c (2)
Langkah pembuatan :
  Kumpulkan k = banyaknya subgrup yang akan diinspeksi, usahakan k mencukupi jumlahnya antara k = 20–25 subgrup,
  Hitung jumlah cacat setiap subgrup ( = c)
  Hitung nilai rata-rata jumlah cacat, c dan batas atas (UCL) dan batas bawah (LCL) pengendalian untuk peta kendali c dengan rumus rata-rata c, UCL dan LCL untuk c Chart adalah sebagai berikut:

## Slide 5: Peta kendali c (3)
Langkah pembuatan :
  Plot data jumlah cacat dari setiap subgrup yang diperiksa dan amati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau diluar kendali.

## Slide 6: Contoh peta kendali c
PT. Asuransi Jasa sedang mengadakan penelitian mengenai banyaknya kecelakaan yang terjadi selama 1 bulan terakhir. Penelitian ini digunakan untuk mendata penyebab-penyebab kecelakaan agar lain kali kecelakaan bisa dikurangi. Untuk itu dikumpulkan data kecelakaan yang terjadi selama 30 hari terakhir, sbb :

## Slide 7: Contoh peta kendali c (2)
Batas-batas pengendalian untuk Peta Kendali c. Perhitungan rata-rata c, UCL, LCL untuk c chart adalah sebagai berikut:
Plotting Data ke Peta Kendali c

## Slide 8: PETA KENDALI U
Peta kendali u relatif sama dengan peta kendali c
Yang membedakan dengan peta kendai c adalah besarnya unit inspeksi perlu diidentifikasikan
U dalam U Chart menandai “Unit” cacat dalam kelompok sampel.
Bila dalam teknik yang lain data cacat langsung menjadi data yang diplot ke bagan, maka U Chart perlu untuk menghitung terlebih dahulu U (“Unit”) cacat untuk setiap n, dimana Ui = ci/ni. Inilah yang terutama membedakan peta kendali atau control chart U Chart dari C Chart.

## Slide 9: PETA KENDALI U (2)
Rumus yang digunakan :

## Slide 10: PETA KENDALI U (3)
Batas kendali :

## Slide 11: Contoh peta kendali u
Berikut data-data hasil riset perusahaan terkait kualitas produksi untuk subsampel sebanyak 5 unit:
Hitung batas-batas pengendalian untuk Peta Kendali U dengan menggunakan 3 standard deviasi
Plotting Data

## Slide 12: Contoh peta kendali u (2)
Menghitung batas kendali

## Slide 13: Contoh peta kendali u (3)
Plotting data
Dari Peta Kendali U dapat disimpulkan bahwa cacat produk yang ditemukan selama 20 observasi masih berada dalam batas-batas pengendalian.