## Slide 1: ERGONOMI
DIAH PRAMESTARI, ST., MT

## Slide 2: 4-1
Pada zaman dahulu, ketika masih hidup dalam lingkungan alam asli, kehidupan manusia hanya bergantung pada kegiatan tangannya.
Alat-alat, perlengkapan dan rumah-rumah dibuat hanya sederhana
Perubahan waktu, telah merubah manusia dari keadaan primitif menjadi manusia yang berbudaya.
Terjadi perubahan rancangan peralatan-peralatan yang dipakai, yaitu mulai dari batu yang tidak berbentuk menjadi batu yang diruncingkan pada beberapa bagian dari batu tersebut.

## Slide 3: 4-2
Abad-20, orang mulai mensistemasikan cara-cara perbaikan kerja dan secara khusus mengembangkannya.
Usaha-usaha ini berkembang terus dan sekarang dikenal sebagai salah satu cabang ilmu yang disebut Ergonomi

## Slide 4: 4-3
Ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu, dengan efektif, aman dan nyaman.
Untuk mengembangkan Ergonomi diperlukan dukungan dari berbagai disiplin, antara lain Psikologi, Antropologi, Biologi, Sosiologi, Perencanaan Kerja, Fisika, dll

## Slide 5: 4-4
MANUSIA SEBAGAI KOMPONEN SISTEM MANUSIA-MESIN
Sistem manusia-mesin merupakan kombinasi antara satu atau beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin, dimana salah satu mesin dengan lainnya saling berinteraksi untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diperoleh
Mesin mempunyai arti yang luas, yaitu mencakup semua obyek fisik seperti peralatan, perlengkapan, fasilitas dan benda-benda yang bisa digunakan manusia dalam melaksanakan kegiatannya

## Slide 6: 4-5
Dalam merancang sistem kerja yang baik, kita harus menyeimbangkan fungsi manusia sebagai pihak yang aktif dan fungsi obyek yang dibuatnya sebagai pihak yang pasif
Penyelidikan terhadap manusia mesin didasarkan atas kenyataan bahwa antara manusia dan mesin, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan
Secara keseluruhan sistem manusia-mesin dipengaruhi oleh kemampuan dan keterbatasan manusia.

## Slide 7: 4-6
Beberapa penyelidikan yang dapat memberikan informasi mengenai kemampuan manusia adalah :
  Penyelidikan tentang display
  Penyelidikan ini banyak berhubungan dengan “display”
  Penyelidikan mengenai hasil kerja manusia dan proses pengendaliannya
  Penyelidikan ini banyak berhubungan dengan “Biomekanik”
  Penyelidikan mengenai tempat kerja
  Penyelidikan ini banyak berhubungan dengan “Antropometri”
  Penyelidikan mengenai lingkungan fisik
  meliputi ruangan dan fasilitas-fasilitas yang biasa digunakan oleh manusia serta kondisi lingkungan kerja, yang keduanya banyak mempengaruhi tingkah laku manusia.

## Slide 8: 4-7
MANUSIA SEBAGAI PENYALUR INFORMASI
Informasi, berarti semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia, baik langsung ataupun tak langsung, biasanya berbentuk energi, seperti cahaya, suara, panas, tekanan, gelombang, dll
Manusia sebagai penyalur informasi sangat erat kaitannya dengan display

## Slide 9: 4-8
Display merupakan bagian dari lingkungan yang perlu memberi informasi kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar.
Sehubungan dengan lingkungan, display biasa dibagi dalam 2 kelas, yaitu display dinamis dan statis.

## Slide 10: 4-9
Display dinamis ialah display yang menggambarkan perubahan menurut waktu, misalnya mikroskop ataupun speedometer
Display statis ialah informasi tentang suatu yang tidak bergantung terhadap waktu
Perancangan display yang baik adalah bila display tersebut dapat menyampaikan informasi selengkap mungkin tanpa menimbulkan banyak kesalahan dari manusia yang menerimanya.

## Slide 11: 4-10
HASIL KERJA MANUSIA DAN PROSES PENGENDALIANNYA
Dalam bekerja, harus diperhatikan bagaimana mengatur kegiatan kerja sehingga posisi tubuh saat bekerja atau bergerak berada dalam keadaan nyaman tanpa mempengaruhi hasil kerjanya
Untuk mencari metoda pengukuran tentang semua kegiatan yang dialami pekerja selama kegiatannya, dan kemudian menyebarkan informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk angka-angka, diperlukan pendekatan secara ilmiah dan teknik

## Slide 12: 4-11
Tingkat intensitas kerja yang optimum, umumnya dilaksanakan apabila tidak ada tekanan (stress) dan ketegangan (strain).
Tekanan berkenaan dengan beberapa aspek dari aktivitas manusia atau dari lingkungan yang terjadi pada individu sebagai akibat reaksi individu tersebut karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Sedangkan, ketegangan merupakan konsekuensi logis yang harus diterima oleh individu tersebut sebagai akibat dari tekanan

## Slide 13: 4-12
PENGUKURAN AKTIVITAS KERJA MANUSIA
    Mengukur aktivitas kerja manusia merupakan mengukur besarnya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya
    Kriteria pengukuran aktivitas kerja manusia dibagi dalam 2 kelas utama, yaitu kriteria fisiologis dan kriteria operasional

## Slide 14: 4-13
    Kriteria fisiologis dari kegiatan manusia ditentukan berdasarkan kecepatan denyut jantung dan pernafasan
    Kecepatan denyut jantung dan pernafasan dipengaruhi oleh tekanan psikologis, tekanan oleh lingkungan atau oleh tekanan akibat kerja keras, dimana ketiga tekanan tersebut sama pengaruhnya.
    Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran tenaga selama bekerja, diantaranya cara melaksanakan kerjanya, kecepatan kerjanya, sikap pekerja, kondisi lingkungan, dll

## Slide 15: 4-14
    Kriteria operasional melibatkan teknik-teknik untuk mengukur atau menggambarkan hasil-hasil yang bisa dilakukan tubuh atau anggota-anggota tubuh pada saat melaksanakan gerakan-gerakannya.
    Secara umum, hasil gerakan yang bisa dilakukan tubuh atau anggota tubuh dapat dibagi dalam bentuk-bentuk : range (rentangan) gerakan, pengukuran aktivitas berdasarkan kekuatan, ketahanan, kecepatan dan ketelitian.

## Slide 16: 4-15
PROSES TERJADI KELELAHAN
Kelelahan merupakan suatu pola yang timbul pada suatu keadaan, yang secara umum terjadi pada setiap individu, yang telah tidak sanggup lagi untuk melakukan aktivitasnya.
Kelelahan dapat ditimbulkan oleh dua hal, yaitu akibat kelelahan fisiologis dan akibat kelelahan psikologis

## Slide 17: 4-16
Kelelahan fisiologis merupakan kelelahan yang timbul karena adanya perubahan-perubahan fisiologis dalam tubuh. Kelelahan terjadi karena terkumpulnya produk-produk sisa dalam otot dan peredaran darah, dimana produk-produk sisa ini bersifat bisa membatasi kelangsungan aktivitas otot.

## Slide 18: 4-17
Kelelahan psikologis timbul dalam perasaan seseorang, dan terlihat pada tingkah lakunya atau pendapatnya yang tidak konsekuen serta jiwanya yang labil
Sebab-sebab kelelahan psikologis diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya : kurang minat dalam pekerjaannya, akibat penyakit, keadaan lingkungan dan sebab-sebab mental, seperti: tangung jawab, kekhawatiran dan konflik-konflik. Pengaruh-pengaruh ini seakan-akan terkumpul dalam tubuh dan menimbulkan rasa lelah.

## Slide 19: 4-18
Gejala-gejala atau perasaan kelelahan seperti :
  Perasaan berat di kepala, menjadi lelah seluruh badan, kaki terasa berat, menguap, pikiran merasa kacau, mengantuk, mata merasa “berat”, kaku dan canggung dalam gerakan, tidak seimbang dalam berdiri dan merasa ingin berbaring
  Merasa susah berpikir, lelah berbicara, menjadi gugup, tidak dapat berkonsentrasi, tidak dapat mempunyai perhatian terhadap sesuatu, cenderung untuk lupa, kurang kepercayaan, cemas terhadap sesuatu, tidak dapat mengontrol sikap dan tidak dapat tekun dalam pekerjaan
  Sakit kepala, kekakuan bahu, merasa nyeri di punggung, pernapasan merasa tertekan, haus, suara serak, merasa pening, tremor pada anggota badan dan merasa kurang sehat badan.
Gejala-gejala yang termasuk kelompok 1 menunjukkan perlemahan kegiatan, kelompok 2 menunjukkan perlemahan motivasi dan kelompok 3 menunjukkan kelelahan fisik akibat psikologis.

## Slide 20: 4-19
KECEPATAN DAN KETELITIAN
Kecepatan merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, sedangkan ketelitian merupakan jumlah kesalahan yang dilakukan per satuan waktu
    Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dan ketelitian, yaitu :
    Waktu menanggapi
    Pengharapan
    Waktu Gerakan

## Slide 21: 4-20
TEMPAT KERJA YG SESUAI DENGAN MANUSIA
Lingkungan Fisik merupakan semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja, yang akan mempengaruhi pada pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung
Contoh Lingkungan yang langsung berhubungan dengan pekerja adalah stasiun kerja, kursi, meja, dsb

## Slide 22: 4-21
Contoh lingkungan perantara atau lingkungan umum adalah rumah, kantor, pabrik, sekolah, komunitas, kota, sistem jalan raya, dsb
Lingkungan perantara dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan, warna, dll

## Slide 23: 4-22
Biomekanika dan Anthropometri merupakan cabang ilmu yang mempunyai sasaran penyelidikan yang sama, yaitu manusia
Biomekanika mempelajari manusia dari segi kemampuan-kemampuannya, seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan dan ketelitian
Anthropometri menyelidiki manusia dari segi keadaan dan ciri-ciri fisiknya, seperti : dimensi linier.

## Slide 24: 4-23
ANTHROPOMETRI
    Pengukuran Anthropometri terbagi menjadi 2, yaitu : Anthropometri Statis dan Anthropometri Dinamis
    Anthropometri Statis berhubungan dengan pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan diam atau dalam posisi yang dibakukan
    Anthropometri Dinamis berhubungan dengan pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerja tersebut melaksanakan kegiatannya.

## Slide 25: 4-24
    Data-data hasil Antropometri digunakan sebagai data untuk perancangan peralatan
    Keadaan dan ciri fisik manusia dipengaruhi oleh banyak faktor maka terdapat tiga prinsip dalam pemakaian data Anthropometri, yaitu : perancangan fasilitas berdasarkan individu yang ekstrim, perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan dan perancangan fasilitas berdasarkan harga rata-rata pemakainya

## Slide 26: 4-25
KONDISI LINGKUNGAN KERJA
    Salah satu faktor yang mempengaruhi manusia dalam melaksanakan pekerjaannya adalah Lingkungan Kerja
    Manusia akan mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan mencapai hasil yang optimal apabila ditunjang dengan kondisi lingkungan yang baik.
    Kondisi lingkungan dikatakan baik apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya dengan optimal, sehat, aman dan selamat

## Slide 27: 4-26
    Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja, diantaranya :
    Temperatur
    Kelembaban
    Sirkulasi Udara
    Pencahayaan
    Kebisingan
    Getaran mekanis
    Bau-bauan
    Warna