## Slide 1: KASUS STUDI GERAKAN
DIAH PRAMESTARI, ST., MT

## Slide 2: STUDI GERAKAN PADA PROSES PENGEMASAN PRODUK HERBAL SERBUK
1. Latar Belakang Masalah
Sebuah UMKM pengolahan herbal memproduksi serbuk minuman jahe instan. Pada tahap akhir, operator melakukan proses pengemasan secara manual menggunakan standing pouch. UMKM tersebut merasa bahwa jumlah output per jam masih rendah, dan operator sering mengeluhkan kelelahan pada pergelangan tangan dan punggung.
Manajemen ingin mengetahui apakah gerakan operator tidak efisien dan bagaimana perbaikannya.

## Slide 3
2. Tujuan Studi Gerakan
Mengidentifikasi gerakan yang tidak bernilai tambah (non-value added).
Mengurangi gerakan yang tidak perlu, membuang pemborosan, dan memperbaiki ergonomi.
Merancang metode kerja yang baru untuk meningkatkan produktivitas

## Slide 4
3. Deskripsi Proses (Metode Kerja Awal)
Operator melakukan urutan kerja berikut saat mengemas 1 pouch:
Mengambil pouch kosong dari rak sebelah kiri.
Membuka pouch dengan kedua tangan.
Menjangkau sendok takar di meja sebelah kanan.
Mengambil serbuk dengan sendok.
Memasukkan serbuk ke dalam pouch.
Mengetuk pouch agar serbuk merata.
Meraih sealer panas di sebelah kanan.
Menutup bagian atas pouch dengan sealer.
Menaruh pouch ke keranjang produk jadi.