## Slide 1: EKONOMI GERAKAN
DIAH PRAMESTARI, ST., MT

## Slide 2: 6-1 EKONOMI GERAKAN
    Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik diperlukan suatu perancangan sistem kerja yang baik.
    Dalam perancangan sistem kerja yang baik, perlu diperhatikan mengenai ergonomi dan studi gerakan (telah dibahas !!) selain itu
    Sistem kerja harus dirancang dengan memperhatikan pemakaian gerakan-gerakan yang ekonomis

## Slide 3: 6-2 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUBUH MANUSIA DAN GERAKAN-GERAKANNYA
Kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama
Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama kecuali pada waktu istirahat
Gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris

## Slide 4: 6-3 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUBUH MANUSIA DAN GERAKAN-GERAKANNYA
d. Gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat. Yaitu hanya menggerakkan tangan atau bagian badan yang diperlukan saja untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
Gerakan yang dilakukan tangan dapat diklasifikasikan dalam tingkat gerak sebagai berikut :
1.Gerakan jari
2.Gerakan jari dengan telapak tangan
3.Gerakan jari telapak tangan dengan jari bagian depan
4.Gerakan jari telapak tangan, tangan bagian depan dan lengan atas
5.Gerakan jari, telapak tangan, tangan bagian depan, lengan atas dan bahu

## Slide 5: 6-4 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUBUH MANUSIA DAN GERAKAN-GERAKANNYA
  e. Sebaiknya para pekerja dapat memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaannya, pemanfaatan ini timbul karena berkurangnya kerja otot dalam pekerja
  f. Gerakan yang patah-patah, banyak perubahan arah akan memperlambat gerakan tersebut
  g. Gerakan balistik akan lebih cepat, menyenangkan dan lebih teliti daripada gerakan yang dikendalikan
    Gerakan yang dikendalikan adalah gerakan yang terjadi pada suatu pekerjaan dimana memerlukan dua otot yang berlawanan kerjanya.
    Gerakan balistik adalah gerakan yang bebas, dengan demikian dapat menggunakan tenaga sepenuhnya.

## Slide 6: 6-5 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUBUH MANUSIA DAN GERAKAN-GERAKANNYA
h. Pekerjaan sebaiknya dirancang semudah-mudahnya dan jika memungkinkan irama kerja harus mengikuti irama yang alamiah bagi pekerja
    Irama yang dimaksud disini adalah suatu pengulangan yang teratur dari suatu siklus kerja oleh operator
    Setiap individu mempunyai irama alamiahnya sendiri
    Pada pagi hari irama berlangsung dengan seragam dan benda kerja selesai dengan waktu yang teratur. Siang hari dimana rasa lelah sudah datang, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan per unit akan bertambah.
    i. Usahakan sesedikit mungkin gerakan mata
    Seringkali antara tangan dan mata terjadi koordinasi dimana fungsi mata sebagai pengarah dari tangan.
    Rasa lelah yang dialami oleh mata akan menjalar ke seluruh badan dengan cepat

## Slide 7: 6-6 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN TATA LETAK TEMPAT KERJA
a. Sebaiknya badan dan peralatan mempunyai tempat yang tetap
    Jika tempat bahan dan peralatan sudah tetap, tangan pekerja akan secara otomatis dapat mengambilnya sehingga therblig mencari dapat dihilangkan
    b. Tempatkan bahan-bahan dan peralatan di tempat yang mudah, cepat dan enak untuk dicapai
    Manusia mempunyai keterbatasan dalam jangkauannya sehingga untuk pengaturan tata letak bahan dan peralatan, hal ini harus dipertimbangkan sebaik-baiknya
    Berkaitan dengan jarak jangkau, terdapat dua daerah kerja yang harus diperhatikan, yaitu : daerah kerja normal dan daerah kerja maksimum
    Daerah kerja normal adalah daerah di depan pekerja yang dapat disapu oleh kedua tangan bagian depan dengan tidak mengerakkan legan bagian atas
    Daerah kerja maksimum adalah daerah yang dapat dijangkau oleh tangan jika direntangkan secara penuh

## Slide 8: 6-7 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN TATA LETAK TEMPAT KERJA
    c. Bahan yang akan dikerjakan ditempatkan dekat dengan posisi badan
    d. Sebaiknya untuk menyalurkan obyek yang sudah selesai dikerjakan, dirancang mekanisme yang baik
    Penempatan obyek yang telah selesai dikerjakan sebaiknya diatur dengan mempertimbangkan cara kerja keseluruhan termasuk urut-urutan gerakannya.
    Untuk membantu penempatan obyek yang telah selesai dapat dirancang suatu mekanisme penyaluran obyek ke tempat penyimpanan dengan memanfaatkan prinsip gaya berat, sehingga tangan terbebas dari gerakan pengangkutan.

## Slide 9: 6-8 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN TATA LETAK TEMPAT KERJA
    e. Bahan-bahan dan peralatan sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan dapat dilakukan dengan urutan terbaik
    Dengan menempatkan bahan dan peralatan dengan urutan terbaik maka tangan dapat mengambil bahan yang diperlukan dengan secepatnya
    Posisi penempatan suatu bahan dan peralatan terhadap elemen gerakan yang dilakukan terhadapnya akan berpengaruh pada waktu penyelesaian kerja secara keseluruhan.

## Slide 10: 6-9 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN TATA LETAK TEMPAT KERJA
    f. Tinggi tempat kerja dan kursi sebaiknya diatur dengan baik sehingga alternatif berdiri dan duduk dalam menghadapi pekerjaan merupakan suatu hal yang nyaman untuk dikerjakan
    Seorang pekerja dalam menghadapi pekerjaannya mempunyai berbagai alternatif posisi untuk mengerjakannya, dapat dilakukan dengan duduk dan dapat pula dilakukan dengan berdiri.
    Rancangan kerja yang baik adalah rancangan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan secara kombinasi antara duduk dan berdiri
    Peralatan kerja seperti kursi sekarang ini memungkinkan untuk diatur tinggi rendahnya terhadap meja kerja atau mesin, sehingga posisi yang biasanya hanya dilakukan dengan posisi berdiri dapat pula dilakukan dengan duduk setelah tinggi kursi disesuaikan.
    Meja kerja harus dirancang agar tidak memberikan rintangan pada bagian badan untuk melakukan pekerjaannya dengan efisien, baik bila pekerjaannya dilakukan dengan berdiri maupun dengan cara duduk.

## Slide 11: 6-10 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN TATA LETAK TEMPAT KERJA
    g. Tinggi kursi diatur sehingga postur tubuh yang mendudukinya baik
    Sikap yang baik pada waktu posisi duduk adalah tubuh dari atas pinggang sampai leher harus lurus, tidak boleh adanya lenturan-lenturan badan karena hal ini akan merusak sikap tulang belakang dan pada saatnya akan menganggu keseimbangan badan.
    Dengan adanya postur tubuh yang baik diharapkan pekerja dapat mencapai efisiensi kerjanya yang tinggi.

## Slide 12: 6-10 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN TATA LETAK TEMPAT KERJA
    h. Tata letak peralatan dan pencahayaan sebaiknya diatur, sehingga dapat membentuk kondisi yang baik untuk penglihatan
    Pencahayaan yang baik merupakan kebutuhan utama dalam pekerjaan yang memerlukan ketelitian dalam penglihatan.
    Pada dasarnya setiap pekerjaan memerlukan pencahayaan yang baik, tetapi ada beberapa pekerjaan tertentu yang lebih memerlukan pencahayaan yang baik.
    Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh mata adalah pada kejelasan obyek yang dilihat.
    Arah dari pencahayaan juga akan menentukan kejelasan dari obyek, harus dihindari pencahayaan yang langsung mengenai mata, tetapi usahakan agar cahaya jatuh pada obyek dan pantulan dari obyek itulah yang ditangkap oleh mata.

## Slide 13: 6-11 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERANCANGAN PERALATAN
  a. Sebaiknya tangan dapat dibebaskan dari semua pekerjaan bila penggunaan dari perkakas pembantu atau alat yang dapat digerakkan dengan kaki dapat ditingkatkan
    Kekuatan kaki jauh lebih besar dari kekuatan tangan sehingga kaki bisa dimanfaatkan untuk bekerja sehingga hasil kerja dapat meningkat.
  b. Sebaiknya peralatan dirancang dengan baik agar mempunyai lebih dari satu kegunaan
    Bila peralatan dapat dirancang untuk beberapa kegunaan dalam pemakaiannya, diharapkan alat tersebut akan meningkatkan efisiensi dalam bekerja

## Slide 14: 6-12 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERANCANGAN PERALATAN
  c. Peralatan sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pemegangan dan penyimpanan
    Pemegangan dari suatu alat sebaiknya dirancang dengan memperhatikan ukuran-ukuran dan kenyamanan dalam pemegangannya.
    Perancangan peralatan juga harus dirancang dengan baik sehingga alat-alat tersebut dapat disimpan di tempat penyimpanan dan memungkinkan untuk mengambil secara mudah bila akan dipakai dalam pekerjaan selanjutnya.

## Slide 15: 6-13 EKONOMI GERAKAN
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI GERAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERANCANGAN PERALATAN
d. Bila setiap jari tangan melakukan gerakan sendiri-sendiri, maka beban yang didistribusikan pada jari harus sesuai dengan kekuatan masing-masing jari
    Kedua tangan yaitu tangan kanan dan tangan kiri biasanya mempunyai kekuatan yang berbeda, tangan kanan seringkali lebih kuat daripada tangan kiri, namun oleh beberapa tipe pekerjaan kekuatannya dapat disamakan.
    Beda halnya dengan jari, sulit sekali untuk menyamakan kemampuan atau kekuatan tiap jari, pada umumnya telunjuk dan jari tengah merupakan jari yang terkuat diantara jari lainnya
    Penugasan pada setiap jari harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga beban yang diterima oleh jari sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya.