## Slide 1: PETA-PETA KERJA
DIAH PRAMESTARI, ST., MT

## Slide 2: 2-1 PETA-PETA KERJA
Langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah, yaitu :
1. Pendefinisian Masalah
2. Penganalisaan Masalah
3. Pencarian Alternatif-alternatif
4. Mengevaluasi Alternatif-alternatif yang diusulkan
5. Pengambilan keputusan

## Slide 3: 2-2 PETA-PETA KERJA
Peta-peta kerja merupakan suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas.
Dari peta kerja, kita dapat melihat semua langkah atau kejadian yang dialami benda kerja, mulai dari bahan baku, kemudian semua langkah yang dialami benda kerja tersebut, seperti : transportasi, operasi, pemeriksaan dan perakitan, sampai akhirnya menjadi produk jadi.

## Slide 4: 2-3 PETA-PETA KERJA
Lambang-lambang yang digunakan pada Peta Kerja
OPERASI
Suatu kegiatan Operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimiawi, mengambil informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi.

## Slide 5: 2-4 PETA-PETA KERJA
Lambang-lambang yang digunakan pada Peta Kerja
PEMERIKSAAN
Suatu kegiatan Pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas maupun kuantitas.

## Slide 6: 2-5 PETA-PETA KERJA
Lambang-lambang yang digunakan pada Peta Kerja
TRANSPORTASI
Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi

## Slide 7: 2-6 PETA-PETA KERJA
Lambang-lambang yang digunakan pada Peta Kerja
MENUNGGU
Proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja atau perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain menunggu

## Slide 8: 2-7 PETA-PETA KERJA
Lambang-lambang yang digunakan pada Peta Kerja
PENYIMPANAN
Proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama

## Slide 9: 2-8 PETA-PETA KERJA
Lambang-lambang yang digunakan pada Peta Kerja
AKTIVITAS GABUNGAN
Kegiatan ini terjadi apabila antara aktivitas operasi dan pemeriksaan dilakukan bersamaan

## Slide 10: 2-9 PETA-PETA KERJA
Macam-macam Peta Kerja
1. PETA KERJA KESELURUHAN
  - Kegiatan kerja keseluruhan melibatkan sebagian besar atau semua fasilitas yang diperlukan untuk membuat produk
  - Yang termasuk kelompok kegiatan kerja keseluruhan
    Peta Proses Operasi
    Peta Aliran Proses
    Peta Proses Kelompok Kerja
    Diagram Aliran

## Slide 11: 2-10 PETA-PETA KERJA
Macam-macam Peta Kerja
2. PETA KERJA SETEMPAT
- Suatu kegiatan kerja setempat terjadi dalam suatu stasiun kerja yang biasanya hanya melibatkan orang dan fasilitas dalam jumlah terbatas
- Yang termasuk kelompok kerja setempat :
    Peta Pekerja dan Mesin
    Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan

## Slide 12: 2-11 PETA-PETA KERJA
PETA PROSES OPERASI
  suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan dan pemeriksaan sampai menjadi produk jadi.
  Memuat informasi-informasi, seperti : kegiatan yang dilakukan, waktu yang dihabiskan, material yang digunakan dan tempat atau mesin yang dipakai.

## Slide 13: 2-12 PETA-PETA KERJA
PETA PROSES OPERASI
  Kegunaan :
    Dapat mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya
    Dapat memperkirakan kebutuhan akan bahan baku
    Sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik
    Sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai
    Sebagai alat untuk latihan kerja, dsb
  Prinsip-prinsip pembuatan Peta Proses Operasi
  ..\Peta Kerja.doc

## Slide 14: 2-13 PETA-PETA KERJA
PETA ALIRAN PROSES
  suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses kerja berlangsung, serta di dalamnya memuat pula informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan

## Slide 15: 2-14 PETA-PETA KERJA
PETA ALIRAN PROSES
  Perbedaan Peta Aliran Proses dan Peta Proses Operasi
    Peta Aliran Proses memperlihatkan semua aktivitas-aktivitas dasar, termasuk transportasi, menunggu dan menyimpan. Sedangkan Peta Proses Operasi, terbatas pada operasi dan pemeriksaan saja
      Peta Aliran Proses menganalisa setiap komponen yang diproses lebih lengkap dibanding Peta Proses Operasi, namun Peta Aliran Proses tidak bisa digunakan untuk menggambarkan proses perakitan secara keseluruhan.

## Slide 16: 2-15 PETA-PETA KERJA
PETA ALIRAN PROSES
  Kegunaan Peta Aliran Proses
    Dapat mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang mulai awal masuk dalam suatu proses sampai aktivitas berakhir
    Dapat memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian suatu proses
    Dapat mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan atau dilakukan orang selama proses berlangsung

## Slide 17: 2-16 PETA-PETA KERJA
PETA ALIRAN PROSES
    Kegunaan Peta Aliran Proses
    Alat untuk melakukan perbaikan-perbaikan proses atau metoda kerja
    Alat analisa untuk mengetahui tempat-tempat dimana terjadi ketidakefisienan pekerjaan, sehingga dengan sendirinya dapat digunakan untuk menghilangkan ongkos-ongkos yang tersembunyi.
    Prinsip-prinsip pembuatan Peta Aliran Proses
    ..\Peta Kerja.doc

## Slide 18: 2-17 PETA-PETA KERJA
ANALISA PETA ALIRAN PROSES
  Cara “Dot and Check Technique” merupakan cara analisa yangsederhana
  Dilaksanakan dengan 6 buah pertanyaan dasar (apa, dimana, kapan, siapa dan bagaimana) pada setiap kejadian dalam Peta Aliran Proses, yang kemudian diikuti oleh “mengapa”

## Slide 19: 2-18 PETA-PETA KERJA
ANALISA PETA ALIRAN PROSES
  Tindakan yang bisa dilaksanakan untuk perbaikan yaitu :
    Menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu
    Menggabungkan atau merubah tempat kerja
    Menggabungkan atau merubah urutan kerja
    Menyederhanakan atau memperbaiki metoda kerja.

## Slide 20: 2-19 PETA-PETA KERJA
PETA PROSES KELOMPOK KERJA
  Merupakan hasil perkembangan dari Peta Aliran Proses.
  Biasa digunakan dalam suatu tempat kerja dimana untuk melaksanakan pekerjaan tersebut memerlukan kerjasama yang baik dari sekelompok pekerja.
  Digunakan untuk menunjukkan beberapa aktivitas dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu proses atau prosedur kerja, dimana satu aktivitas dengan aktivitas lainnya saling bergantungan.

## Slide 21: 2-20 PETA-PETA KERJA
PETA PROSES KELOMPOK KERJA
  Peta Proses Kelompok kerja merupakan pengembangan dari Peta Pekerja dan Mesin.
  Prinsip-prinsip pembuatan Peta Proses Kelompok Kerja

## Slide 22: 2-21 PETA-PETA KERJA
PETA PROSES KELOMPOK KERJA
  Kegunaan Peta Proses Kelompok Kerja
    Sebagai alat untuk menganalisa aktivitas suatu kelompok kerja
    Dapat meminimumkan waktu menunggu (delay)
    Dapat mengurangi ongkos produksi atau proses
    Dapat mempercepat waktu penyelesaian produksi atau proses.
    Dapat meningkatkan waktu efektif dari mesin dan pekerja.

## Slide 23: 2-22 PETA-PETA KERJA
DIAGRAM ALIRAN
  merupakan suatu gambaran menurut skala dari susunan lantai dan gedung, yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi dalam Peta Aliran Proses.
  Aktivitas, yang berarti pergerakan suatu material atau orang dari suatu tempat ke tempat berikutnya, dinyatakan oleh garis aliran dalam diagram tersebut
  Arah aliran digambarkan oleh anak panah pada garis aliran tersebut

## Slide 24: 2-23 PETA-PETA KERJA
DIAGRAM ALIRAN
  Kegunaan Diagram Aliran
    Memperjelas Peta Aliran Proses, apalagi jika arah aliran merupakan faktor yang penting
    Membantu dalam perbaikan tata letak tempat kerja
  Diagram Aliran menunjukkan dimana tempat-tempat penyimpanan, stasiun pemeriksaan dan tempat-tempat kerja dilaksanakan
  Prinsip-prinsip pembuatan Diagram Aliran
  ..\Peta Kerja.doc

## Slide 25: 2-24 PETA-PETA KERJA
PETA PEKERJA DAN MESIN
  merupakan suatu grafik yang menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari kombinasi antara pekerja dan mesin.
  Informasi penting yang diperoleh melalui peta ini adalah hubungan yang jelas antara waktu kerja operator dan waktu operasi mesin yang ditanganinya.

## Slide 26: 2-25 PETA-PETA KERJA
PETA PEKERJA DAN MESIN
  Kegunaan Peta Pekerja dan Mesin :
    Merubah tata letak tempat kerja
    Mengatur kembali gerakan-gerakan kerja
    Merancang kembali mesin dan peralatan
    Menambah jumlah pekerja bagi sebuah mesin atau sebaliknya menambah mesin bagi seorang pekerja
  Prinsip-prinsip pembuatan Peta Pekerja dan Mesin
  ..\Peta Kerja.doc

## Slide 27: 2-26 PETA-PETA KERJA
PETA TANGAN KIRI TANGAN KANAN
merupakan alat studi gerakan untuk menentukan gerakan-gerakan yang efisien, yaitu gerakan-gerakan yang memang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
menggambarkan semua gerakan-gerakan saat bekerja dan waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri atau tangan kanan, juga menunjukkan perbandingan antara tugas yang dibebankan pada tangan kiri dan tangan kanan ketika melakukan suatu pekerjaan.

## Slide 28: 2-27 PETA-PETA KERJA
PETA TANGAN KIRI TANGAN KANAN
  Kegunaan Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan
    memperbaiki suatu stasiun kerja
    Menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan
    Menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien dan tidak produktif, sehingga akan mempersingkat waktu kerja
    alat untuk menganalisa tata letak stasiun kerja
    alat untuk melatih pekerjaan baru, dengan cara kerja yang ideal
    Prinsip-prinsip pembuatan Peta Tangan Kiri Tangan Kanan

## Slide 29: 2-28 PETA-PETA KERJA
LATIHAN
1. Foto Studio “Senen” menyediakan jasa pembuatan foto untuk kartu identitas mahasiswa dan karyawan dengan prosedur sebagai berikut:
  Operator melakukan pengetikan data konsumen pada kartu selama 3 menit
  Operator memindahkan kartu ke foto machine selama 2 menit
  Operator mengatur posisi konsumen untuk difoto selama 0,5 menit
  Diproses dengan mesin proses foto selama 4 menit
  Operator memeriksa dan merapikan hasil foto selama 1,5 menit
Berdasarkan data tersebut diatas, Anda diminta untuk membuat Peta Pekerja dan Mesin. Gunakan ketentuan-ketentuan yang telah baku

## Slide 30: 2-29 PETA-PETA KERJA
LATIHAN
2. PT.DD adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia flavor dan fragnance. Salah satu jenis produk yang sedang diproduksi adalah pewangi type Apel. Bahan utama produk tersebut adalah Apple Oil Florida. Adapun Proses produksi adalah sbb :
  Pengumpulan raw material yang akan diproses (15 menit)
  Proses compound, yaitu penimbangan bahan-bahan yang telah dikumpulkan yang akan digunakan untuk pembuatan pewangi Apel. Alat yang digunakan adalah Neraca digital dan wadah penimbangan (10 menit)
  Proses pengadukan / mixing, menggunakan mixer (55 menit)
  Proses pemeriksaan, Produk yang telah selesai (5 menit) dihasilkan diperiksa oleh QC.
  Proses pengepakan, Pewangi Apel yang telah lulus QC langung dikemas dalam drum berlabel lengkap. (25 menit)

## Slide 31: 2-30 PETA-PETA KERJA
Anda diminta untuk membuat Peta Proses Operasi Produk Pewangi Apel tsb, dengan menggunakan ketentuan yang telah baku. Apabila menurut anda masih terdapat data yang kurang, gunakan asumsi data.