## Slide 1: Perancangan Tata Letak Fasilitas
Week 3: Tipe Tata Letak
Novrigent, ST MM

## Slide 2: TIPE TATA LETAK
4 Tipe Tata Letak (Tompkins, 2010)
Tata Letak Tetap (Fixed Layout)
Tata Letak Produk (Product Layout)
Tata Letak Proses (Process Layout)
Tata Letak Teknologi kelompok / Sel (Group Technology Layout/GT)

## Slide 3: Fixed Layout
Tata letak dari fixed material berbeda dari tipe layout yang lain. Pada layout yang lain, material dibawa menuju workstation, sementara fixed material workstation yang dibawa menuju material. Layout ini digunakan pada perakitan pesawat, pembuatan kapal, dan masih banyak yang lainnya. Layout dari fixed material melibatkan urutan dan penempatan stasiun kerja di sekitar material.
Tipe fixed location layout mengkondisikan bahwa material tetap pada posisinya sedangkan fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, dan komponen-komponen pembantu lainnya bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama.
Press
Gerinda
Perakitan
Paint
Weld
Bubut
Penyimpanan
Warehouse

## Slide 4
Keuntungan tata letak berdasarkan lokasi tetap, yaitu:
Pergerakan material dapat dikurangi.
Peluang mendapatkan penghrgaan atas pekerjaan tim atau individu cukup terbuka.
Tanggung jawab tim tinggi.
Sangat fleksibel atas perubahan produk desain maupun perubahan volume produksi.
Bebas dalam menentukan jadwal dan dapat mencapai waktu produksi total minimum.
Menyediakan kesempatan job enrichments
Mengedepankan kebanggaan dan kualitas karena masing-masing individu dapat menyelesaikan ”whole job”.
Kelemahan tata letak fixed location layout, yaitu:
Pergerakan operator dan material sangat banyak.
Duplikasi peralatan sering terjadi.
Operator membutuhkan skill tinggi.
Supervisor umum dibutukan.
Penempatan material dan mesin susah dan mahal.
Utilisasi peralatan rendah.
Membutuhkan peningkatan ruang dan work-in-process yang lebih besar
Membutuhkan kontrol yang dekat dan koordinasi dengan jadwal produksi

## Slide 5
Product Layout
Tata letak produk umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam produk atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan waktu produksi yang lama. Prinsip tata letak produk adalah machine after machine dimana mesin disusun berdasarkan urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi. Tujuan utama tata letak produk adalah mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan dalam aktivitas produksinya.
Bor
Gerinda
Bend
Bubut
Bubut
Bubut
Press
Mill
Penyimpanan
Perakitan
Warehouse
Bor
Bor
Bor
Bor

## Slide 6
Keuntungan tata letak produk, yaitu:
Dapat memperlancar aliran material karena tata letak sesuai dengan urutan operasi.
Inventori kecil karena pekerjaan dari satu proses ke proses berikutnya langsung dikerjakan.
Waktu total produksi per unit kecil.
Pemindahan bahan dapat dikurangi karena mesin-mesin yang berurutan diletakkan sedekat mungkin.
Pekerja yang memiliki skill tinggi tidak diperlukan.
Perencanaan produksi sederhana dan sistem kontrol mungkin dilakukan.
Ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan sementara sedikit.
Kelemahan tata letak produk, yaitu:
Gangguan pada satu mesin dapat mengakibatkan terganggunya keseluruhan proses.
Perubahan desain produk menyebabkan perubahan tata letak.
Waktu produksi ditentukan oleh mesin yang paling lambat.
Proses memerlukan mesin yang khusus dan umumnya mahal sehingga investasi pun tinggi.
Penambahan produk baru hanya dapat dilakukan untuk urutan yang sama atau membutuhkan jenis mesin yang telah ada.

## Slide 7
Process Layout
Tata letak berdasarkan proses merupakan metode pengaturan dan penempatan fasilitas dimana fasilitas yang memiliki tipe dan spesifikasi yang sama ditempatkan ke dalam satu departemen. Tipe layout ini diperoleh dengan pengelompokkan seperti pemrosesan bersama dan penempatan departemen proses terhadap yang lain berdasarkan aliran antar departemennya.
Bubut
Bor
Bubut
Mill
Mill
Bubut
Bubut
Mill
Penyimpanan
Warehouse
Mill
Bor
Bor
Weld
Bor
Paint
Perakitan
Perakitan
Weld
Paint

## Slide 8
Keuntungan tata letak proses, yaitu:
Utilisasi mesin umumnya sangat baik sehingga mesin yang dibutuhkan sedikit.
Fleksibilitas yang tinggi sehubungan dengan peralatan atau alokasi tenaga kerja untuk tugas yang spesifik.
Pada umunya, mesin yang digunakan tidak memerlukan investasi yang tinggi.
Perubahan tugas yang dikerjakan oleh operator dapat memberikan kepuasan bagi operator.
Memungkinkan untuk supervisor khusus.
Kelemahan tata letak proses, yaitu:
Aliran material yang lebih panjang menyebabkan biaya pemindahan bahan tinggi.
Perencanaan produksi dan sistem kontrol lebih banyak dilakukan.
Total waktu produksi umumnya lebih lama.
Proses memerlukan lebih banyak inventori.
Ruangan dan modal lebih banyak pada work in process.
Proses membutuhkan keterampilan pekerja yang tinggi untuk mengoperasikan berbagai mesin.

## Slide 9
Group technology layout
Prinsip tata letak tipe ini adalah mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses. Pengelompokkan ini mengakibatkan mesin dan fasilitas produksi lainnya ditempatkan dalam sebuah sel manufaktur karena setiap kelompok memiliki urutan proses yang sama.
Tujuan tipe tata letak group technology adalah menghasilkan efisiensi yang tinggi dalam proses manufakturnya. Selain itu, tata letak tipe ini dapat menjawab keterbatasan tata letak proses dan mengeksplorasi kelebihan tata letak produk.
Bor
Gerinda
Perakitan
Bor
Gerinda
Bubut
Mill
Press
Penyimpanan
Warehouse
Bubut
Weld
Bor
Perakitan
Bor
Paint
Press
Bor
Perakitan
Gerinda

## Slide 10
Keuntungan tata letak Group Technology, yaitu:
Meningkatkan utilisasi mesin.
Gabungan antara product layout dan process layout dengan beberapa keuntungan.
Mendukung penggunaan peralatan yang umum.
Aliran material lebih pendek daripada process layout.
Kelemahan tata letak group technology, yaitu:
Membutuhkan supervisor umum.
Membutuhkan skill pekerja yang tinggi.
Gabungan antara product layout dan process layout dengan beberapa batasan.
Tergantung pada keseimbangan aliran material antarsel serta membutuhkan buffer dan ruangan barang work in process.
Utilisasi mesin rendah.