## Slide 1
ANALISIS BIAYA
Pertemuan 3 — Struktur Biaya Produksi
Bahan Baku • Tenaga Kerja • Overhead • HPP
FOCUS
Membongkar biaya produk
CALCULATE
Menghitung biaya produksi
ANALYZE
Menemukan cost driver
19

## Slide 2
Agenda 90 Menit
Konsep → struktur biaya → kasus → latihan → refleksi
0–10'
Review klasifikasi biaya
10–25'
Struktur biaya manufaktur
25–40'
Material & tenaga kerja
40–55'
Manufacturing overhead
55–75'
Kasus & perhitungan
75–90'
Latihan + kuis
19

## Slide 3
Learning Outcomes
• Menjelaskan tiga komponen utama biaya manufaktur.
• Mengidentifikasi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan manufacturing overhead.
• Menghitung prime cost dan conversion cost.
• Menyusun total manufacturing cost berdasarkan data produksi.
• Menghubungkan cost driver dengan aktivitas produksi.
• Menganalisis bagaimana perubahan volume atau efisiensi memengaruhi biaya produk.
19

## Slide 4
Struktur Biaya Produksi
DIRECT MATERIAL
Bahan yang menjadi bagian produk dan dapat ditelusuri secara ekonomis.
Contoh: baja, tepung, komponen elektronik.
DIRECT LABOR
Tenaga kerja yang secara langsung mengubah material menjadi produk.
Contoh: operator, perakit.
MANUFACTURING OVERHEAD
Biaya produksi selain DM & DL.
Contoh: listrik, maintenance, supervisor, depresiasi, inspeksi.
Manufacturing Cost = DM + DL + MOH
DM = Direct Material • DL = Direct Labor • MOH = Manufacturing Overhead
19

## Slide 5
Prime Cost & Conversion Cost
PRIME COST
Direct Material + Direct Labor
Menggambarkan dua input langsung utama untuk menghasilkan produk.
CONVERSION COST
Direct Labor + Manufacturing Overhead
Menggambarkan biaya untuk mengonversi material menjadi produk.
Prime Cost = DM + DL | Conversion Cost = DL + MOH
Keduanya membantu analisis efisiensi proses.
19

## Slide 6
Direct Material — Dari Pembelian sampai Dipakai
• Pisahkan material yang benar-benar masuk ke produk dari material penolong.
• Perhatikan persediaan awal dan akhir jika menghitung material yang digunakan.
• Analisis material price, quantity usage, scrap, yield, dan waste.
• Cost driver: unit, kilogram, meter, liter, batch, atau spesifikasi produk.
• Pertanyaan Teknik Industri: apakah konsumsi aktual sesuai standard usage?
Material Used = Beginning Inventory + Purchases − Ending Inventory
Analisis detail juga mempertimbangkan scrap, return, dan material loss.
19

## Slide 7
Direct Labor — Bukan Sekadar Upah
KOMPONEN
Upah dasar
Insentif produksi
Lembur yang relevan
Tunjangan terkait tenaga kerja
DRIVER
Jam kerja langsung
Unit diproduksi
Cycle time
Labor productivity
Utilization
PERTANYAAN
Apakah downtime dibayar?
Apakah setup direct atau overhead?
Apakah lembur karena bottleneck?
Apakah standar waktu realistis?
Labor Cost/unit = Labor Cost per Hour × Hours per Unit
Basis jam harus konsisten dengan tujuan analisis.
19

## Slide 8
Manufacturing Overhead — Biaya yang Sering Terlupakan
Energi
Listrik, gas, air, utilitas
Maintenance
Preventive & corrective maintenance
Depresiasi
Mesin, alat, fasilitas
Supervisi
Supervisor/foreman produksi
Quality
Inspeksi, testing, quality support
Indirect Material
Pelumas, bahan pembersih, alat bantu
19

## Slide 9
Cost Driver: Mengapa Overhead Terjadi?
MACHINE HOURS
Cocok ketika mesin dominan.
Contoh: CNC, injection molding.
Rate = MOH / machine hours.
DIRECT LABOR HOURS
Cocok jika proses banyak dipengaruhi tenaga kerja.
Contoh: assembly manual.
Rate = MOH / DLH.
ACTIVITY DRIVERS
Setup, inspection, order, material movement, dll.
Dasar menuju Activity-Based Costing.
• Insight: memilih cost driver yang salah dapat membuat biaya produk terdistorsi.
19

## Slide 10
Contoh Perhitungan Overhead Rate
MOH Rate = Estimated MOH / Estimated Activity
Misal MOH = Rp120 juta dan machine hours = 6.000 jam.
MOH Rate = Rp120.000.000 / 6.000 = Rp20.000 / machine hour
Produk A memakai 2.000 jam → overhead dibebankan Rp40 juta.
Catatan
Tarif overhead adalah alat alokasi; bukan berarti semua overhead disebabkan satu driver.
19

## Slide 11
Kasus Utama — PT Nusantara Components
Produksi komponen logam
• Produksi bulan September = 2.000 unit.
• Direct material = Rp120.000.000.
• Direct labor = Rp60.000.000.
• Factory electricity = Rp18.000.000.
• Maintenance = Rp12.000.000.
• Supervisor produksi = Rp10.000.000.
• Depresiasi mesin = Rp15.000.000.
• Administrasi kantor = Rp8.000.000.
Tugas 1
Tentukan DM, DL, MOH, dan biaya non-manufaktur.
Tugas 2
Hitung manufacturing cost.
Tugas 3
Hitung manufacturing cost/unit.
19

## Slide 12
Kasus — Pembahasan
Direct Material
Rp120.000.000
→ bagian utama produk
Direct Labor
Rp60.000.000
→ tenaga kerja langsung
Manufacturing Overhead
18 + 12 + 10 + 15 = Rp55.000.000
Manufacturing Cost = 120 jt + 60 jt + 55 jt = Rp235 juta
Administrasi Rp8 juta tidak masuk manufacturing cost.
Manufacturing Cost/unit = Rp235 juta / 2.000 = Rp117.500
Biaya manufaktur per unit berdasarkan data kasus.
19

## Slide 13
Latihan Kelompok — 10 Menit
• PT Makmur Food memproduksi 5.000 pack.
• Material utama = Rp75 juta.
• Upah operator = Rp30 juta.
• Gas & listrik pabrik = Rp10 juta.
• Supervisor = Rp8 juta.
• Maintenance mesin = Rp7 juta.
• Kemasan produk = Rp15 juta.
• Promosi = Rp5 juta.
• Hitung: DM, DL, MOH, non-manufacturing cost, manufacturing cost, dan cost manufaktur/pack.
19

## Slide 14
Latihan — Kunci Jawaban
Direct Material
Material 75 jt + kemasan 15 jt
= Rp90 juta
Direct Labor
Upah operator
= Rp30 juta
MOH
Energi 10 + supervisor 8 + maintenance 7
= Rp25 juta
Manufacturing Cost = 90 + 30 + 25 = Rp145 juta
Promosi Rp5 juta = non-manufacturing cost.
Manufacturing Cost/unit = Rp145 juta / 5.000 = Rp29.000/pack
Biaya manufaktur per pack; bukan otomatis harga jual.
19

## Slide 15
Analisis Sensitivitas — Material Naik 10%
SEBELUM
DM = Rp90 juta
DL = Rp30 juta
MOH = Rp25 juta
Manufacturing cost = Rp145 juta
SETELAH +10% DM
DM = Rp99 juta
DL = Rp30 juta
MOH = Rp25 juta
Manufacturing cost = Rp154 juta
DAMPAK
Kenaikan = Rp9 juta
Cost/pack: Rp29.000 → Rp30.800
Naik Rp1.800/pack
• Pertanyaan: bagaimana respons Teknik Industri? Substitusi material, yield improvement, negosiasi supplier, scrap reduction, atau redesign?
19

## Slide 16
HOTS — Biaya Turun, Tapi Apakah Efisiensi?
SKENARIO A
Maintenance dipotong 20%.
MOH turun Rp2 juta.
Downtime naik 8%.
Apa konsekuensinya?
SKENARIO B
Training operator dipotong.
Labor cost turun.
Defect & rework meningkat.
Apakah total cost turun?
SKENARIO C
Material murah digunakan.
Harga/unit turun.
Scrap naik 5%.
Bagaimana menghitung dampak?
• Cost reduction harus dianalisis bersama kualitas, kapasitas, waktu, dan risiko operasional.
19

## Slide 17
Kuis Cepat
• Apa tiga komponen utama manufacturing cost?
• Apa perbedaan prime cost dan conversion cost?
• Apakah gaji supervisor produksi termasuk manufacturing overhead?
• Apakah administrasi kantor termasuk manufacturing cost?
• Sebutkan dua cost driver untuk overhead.
• Mengapa cost driver yang tepat penting?
19

## Slide 18
Kunci Kuis & Takeaway
• DM + DL + MOH.
• Prime = DM + DL; Conversion = DL + MOH.
• Ya, umumnya.
• Tidak, umumnya non-manufacturing.
• Machine hours, labor hours, setup, inspection, order, dll.
• Karena driver memengaruhi alokasi overhead dan informasi biaya produk.
TAKEAWAY
Jangan hanya bertanya “berapa biaya produk?”, tetapi “aktivitas apa yang menyebabkan biaya itu muncul?”
19

## Slide 19
Tugas Pertemuan 3
• Pilih satu produk manufaktur atau UMKM.
• Identifikasi DM, DL, dan minimal 5 item MOH.
• Pisahkan biaya non-manufaktur.
• Hitung manufacturing cost dan manufacturing cost/unit.
• Tentukan minimal 3 cost driver.
• Simulasikan material naik 10% dan energi naik 15%.
• Tulis 3 rekomendasi efisiensi berbasis data.
OUTPUT
1 tabel biaya + perhitungan + sensitivitas + 3 rekomendasi
19