## Slide 1: BILANGAN BINER
Mugiatno Sumbodo, M.Koom

## Slide 2: Sejarah
Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis dua adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1.
Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17.
Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital.
Dari sistem biner, kita dapat mengkonversinya ke sistem bilangan Oktal atau Hexadesimal.
Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit, atau Binary Digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8,
dengan istilah
1 Byte/bita.
Dalam istilah komputer,
1 Byte = 8 bit.
Kode-kode rancang bangun komputer, seperti ASCII, American Standard Code for Information Interchange menggunakan sistem peng-kode-an 1 Byte.

## Slide 3
Bit di paling kanan, angka 0, dikenal sebagai Least Significant Bit (LSB).
Bit di paling kiri, angka 1, dikenal sebagai bit paling signifikan (Most significant bit = MSB)
otasi yang digunakan dalam sistem digital:
4 bits = Nibble
8 bits = Byte
16 bits = Word
32 bits = Double word
64 bits = Quad Word (or paragraph)

## Slide 4: Perhitungan bilangan biner
DESIMAL | BINER (8 BIT )
0 | 0000 0000
1 | 0000 0001
2 | 0000 0010
3 | 0000 0011
4 | 0000 0100
5 | 0000 0101
6 | 0000 0110
7 | 0000 0111
8 | 0000 1000
9 | 0000 1001
10 | 0000 1010
11 | 0000 1011
12 | 0000 1100
13 | 0000 1101
14 | 0000 1110
15 | 0000 1111
16 | 0001 000

## Slide 5: sistem bilangan
Perhitungan dalam biner mirip dengan menghitung dalam sistem bilangan lain. Dimulai dengan angka pertama, dan angka selanjutnya. Dalam sistem bilangan desimal, perhitungan mnggunakan angka 0 hingga 9, sedangkan dalam biner hanya menggunakan angka 0 dan 1.
contoh: mengubah bilangan desimal menjadi biner
desimal = 10.
berdasarkan referensi diatas yang mendekati bilangan 10 adalah 8 (23), selanjutnya hasil pengurangan 10-8 = 2 (21). sehingga dapat dijabarkan seperti berikut
10 = (1 x 23) + (0 x 22) + (1 x 21) + (0 x 20).
dari perhitungan di atas bilangan biner dari 10 adalah 1010

## Slide 6
dapat juga dengan cara lain yaitu 10 : 2 = 5 sisa 0 (0 akan menjadi angka terakhir dalam bilangan biner), 5(hasil pembagian pertama) : 2 = 2 sisa 1 (1 akan menjadi angka kedua terakhir dalam bilangan biner), 2(hasil pembagian kedua): 2 = 1 sisa 0(0 akan menjadi angka ketiga terakhir dalam bilangan biner), 1 (hasil pembagian ketiga): 2 = 0 sisa 1 (1 akan menjadi angka pertama dalam bilangan biner) karena hasil bagi sudah 0 atau habis, sehingga bilangan biner dari 10 = 1010
atau dengan cara yang singkat
10:2=5(0),
5:2=2(1),
2:2=1(0),
1:2=0(1) sisa hasil bagi dibaca dari belakang menjadi 1010
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem

## Slide 7: Konversi desimal ke biner
Untuk mengubah desimal ke biner juga sangat sederhana, Anda hanya membagi nilai desimal dengan 2 dan kemudian menuliskan sisanya, ulangi proses ini sampai Anda tidak bisa membagi dengan 2 lagi, misalnya mari kita mengambil nilai desimal 157:

## Slide 8
57 ÷ 2 = 78 dengan sisa 1
78 ÷ 2 = 39 dengan sisa 0
39 ÷ 2 = 19 dengan sisa 1
19 ÷ 2 = 9 dengan sisa 1
9 ÷ 2 = 4 dengan sisa 1
4 ÷ 2 = 2 dengan sisa 0
2 ÷ 2 = 1 dengan sisa 0
1 ÷ 2 = 0 dengan sisa 1

## Slide 9: BILANGAN DESIMAL
sistem bilangan desimal/persepuluhan adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam
angka dari 0,1, sampai 9.
Setelah angka 9,
angka berikutnya adalah 1 0, 1 1, dan seterusnya (posisi di angka 9 diganti
dengan angka 0, 1, 2, .. 9 lagi,
tetapi angka di depannya dinaikkan menjadi 1).
sistem bilangan desimal ditemukan oleh Al-Kashi,ilmuwan persia
Sistem bilangan desimal sering dikenal sebagai sistem bilangan berbasis 10,
karena tiap angka desimal menggunakan basis (radix) 10,
seperti yang terlihat dalam contoh berikut:
  angka desimal 123 = 1*102 + 2*101 + 3*100

## Slide 10
Berikut adalah tabel yang menampilkan sistem angka desimal (basis 10), sistem bilangan biner (basis 2), sistem bilangan/ angka oktal (basis 8), dan sistem angka heksadesimal (basis 16) yang merupakan dasar pengetahuan untuk mempelajari komputer digital. Bilangan oktal dibentuk dari bilangan biner-nya dengan mengelompokkan tiap 3 bit dari ujung kanan (LSB). Sementara bilangan heksadesimal juga dapat dibentuk dengan mudah dari angka biner-nya dengan mengelompokkan tiap 4 bit dari ujung kanan.

## Slide 11: Tabel
DESIMAL | BINER (8 BIT) | OKTAL | HEKSADESIMAL
0 | 0000 0000 | 000 | 00
1 | 0000 0001 | 001 | 01
2 | 0000 0010 | 002 | 02
3 | 0000 0011 | 003 | 03
4 | 0000 0100 | 004 | 04
5 | 0000 0101 | 005 | 05
6 | 0000 0110 | 006 | 06
7 | 0000 0111 | 007 | 07
8 | 0000 1000 | 010 | 08
9 | 0000 1001 | 011 | 09
10 | 0000 1010 | 012 | 0A
11 | 0000 1011 | 013 | 0B
12 | 0000 1100 | 014 | 0C
13 | 0000 1101 | 015 | 0D
14 | 0000 1110 | 016 | 0E
15 | 0000 1111 | 017 | 0F
16 | 0001 0000 | 020 | 10

## Slide 12: BILANGAN OKTA
Oktal atau sistem bilangan basis 8 adalah sebuah sistem bilangan berbasis delapan. Simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0,1,2,3,4,5,6,7. Konversi Sistem Bilangan Oktal berasal dari Sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap tiga bit biner dari ujung paling kanan (LSB atau Least Significant Bit).

## Slide 13: Tabel Okta
BINER | OKTAL
000 000 | 00
000 001 | 01
000 010 | 02
000 011 | 03
000 100 | 04
000 101 | 05
000 110 | 06
000 111 | 07
001 000 | 10
001 001 | 11
001 010 | 12
001 011 | 13
001 100 | 14
001 101 | 15
001 110 | 16
001 111 | 17

## Slide 14: BILANGAN HEKSA
Heksadesimal atau sistem bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal, simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9, ditambah dengan 6 simbol lainnya dengan menggunakan huruf A hingga F. Sistem bilangan ini digunakan untuk menampilkan nilai alamat memori dalam pemrograman komputer. Nilai desimal yang setara dengan setiap simbol tersebut diperlihatkan pada tabel berikut:

## Slide 15: Tabel Heksa
0hex | = | 0dec | = | 0oct |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 1hex | = | 1dec | = | 1oct |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 | 2hex | = | 2dec | = | 2oct |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 | 3hex | = | 3dec | = | 3oct |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 | 4hex | = | 4dec | = | 4oct |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 5hex | = | 5dec | = | 5oct |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
 | 6hex | = | 6dec | = | 6oct |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 | 7hex | = | 7dec | = | 7oct |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 
 | 8hex | = | 8dec | = | 10oct |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 | 9hex | = | 9dec | = | 11oct |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 | Ahex | = | 10dec | = | 12oct |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | Bhex | = | 11dec | = | 13oct |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 
 | Chex | = | 12dec | = | 14oct |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 | Dhex | = | 13dec | = | 15oct |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
 | Ehex | = | 14dec | = | 16oct |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | Fhex | = | 15dec | = | 17oct |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 16: Konversi dari heksadesimal ke desimal