## Slide 1: SI4223 Rekayasa Jalan Raya
Krishna Suryanto Pribadi.
Program Studi Sarjana Teknik Sipil – FT UPI YAI
Semester 1 2026 2027

## Slide 2: Ketentuan Perkuliahan

## Slide 3: Objektif Pengajaran
Kemampuan dasar perancangan geometrik jalan dan perancangan perkerasan jalan untuk jalan (antar kota dan dalam kota)
Kriteria Perancangan
Elemen Perancangan
Isu-isu Penting dalam Perancangan

## Slide 4
Bagian 1 Pendahuluan
  Mukadimah
  Kriteria Perancangan
Bagian 2 Elemen Perancangan
  Jarak Pandang
  Alinyemen Horizontal
  Alinyemen Vertikal
  Potongan Melintang
Bagian 3 Perancangan perkerasan jalan raya
  Pengantar Perkerasan Jalan
  Tanah Dasar
  Bahan perkerasan jalan
  Perancangan Perkerasan Flexible dan Perkerasan Kaku
Ujian Tengah Semester

## Slide 5
Mukadimah
  Ketentuan Kuliah
  Konsep Dasar Perancangan
Kriteria Perancangan
  Klasifikasi Jalan
  Karakteristik Pengemudi
  Karakteristik Kendaraan
  Volume Lalu lintas
  Kapasitas Jalan
  Klasifikasi Medan
  Kecepatan Rencana

## Slide 6
Elemen Perancangan: Jarak Pandang
  Jarak Pandang Henti
  Jarak Pandang Menyiap
  Jarak Pandang di Malam Hari
  Jarak Pandang di bawah Konstruksi
Elemen Perancangan: Alinyemen Horizontal
  Konsep Kesetimbangan dan Superelevasi
  Lengkung Peralihan dan Jenis-jenis tikungan
  Diagram Superelevasi
Elemen Perancangan: Alinyemen Vertikal
  Kriteria Landai Maksimum dan Panjang Kritis
  Lengkung Vertikal Cembung
  Lengkung Vertikal Cekung
  Koordinasi Alinyemen
Elemen Perancangan: Potongan Melintang

## Slide 7
Perancangan Perkerasana Jalan
  Pengantar Perkerasan Jalan
  Tanah Dasar
  Bahan perkerasan jalan
  Perancangan Perkerasan Flexible dan Perkerasan Kaku

## Slide 8: Referensi Utama
Direktorat Jenderal Bina Marga. 2021. Pedoman Desain Geometrik Jalan, 13/P/BM/2021 (SE 20/SE/Db/2021). https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/detail/surat-edaran-direktur-jenderal-bina-marga-nomor-20sedb2021-tentang-pedoman-desain-geometrik-jalan-pedoman-nomor-13pbm2021
Direktorat Jenderal Bina Marga. 2024. Manual Desain Perkerasan Jalan, 03/M/BM/2024. https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/detail/03mbm2024-manual-desain-perkerasan-jalan-2024
Direktorat Jenderal Bina Marga. 2021. Pedoman Desain Drainase Jalan, 15/P/BM/2021. https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/all/363
Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. https://peraturan.go.id/id/permendiktisaintek-no-39-tahun-2025
AASHTO. 1993. AASHTO Guide for Design of Pavement Structures, 4th edition. AASHTO, Washington, DC. https://store.transportation.org/Item/PublicationDetail?ID=1937
AASHTO. 2020. Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide: A Manual of Practice, 3rd edition. Bacaan pengayaan tingkat lanjut; tidak menjadi dasar hitungan wajib pada mata kuliah 2 SKS. https://aashtojournal.transportation.org/aashto-issues-revised-pavement-design-guide/
AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), “A Policy on Geometric Design of Highway and Streets” (the Green Book), 4th eds (2001) dan 6th eds. (2011);
Guide to Road Design Part 3: Geometric Design (Austroads, 2021)
Notes: Ini adalah refefensi utama terkait dengan perancangan geometrik jalan yang digunakan di kuliah ini. Referensi ini juga menjadi dasar pengembangan standar geometrik jalan di banyak negara, seperti Australia, negara-negara Eropa Barat, Jepang, dan Korea.

## Slide 9: Acuan Perancangan Geometrik Jalan
Dasar
  UU no. 2/2022 tentang Perubahan Kedua UU no 38/2004 ttg Jalan
  PP no 34/2006 ttg Jalan
Yang Berlaku:
  Permen PUPR No 5 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
  Pedoman Desain Geometrik Jalan No.13/P/BM/2021;
Yang Sudah tidak berlaku:
  Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan tahun 1992;
  Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antarkota No. 38/TBM/1997;
  Geometrik Jalan Perkotaan RSNI T-14-2004;
  Standar Geometrik Jalan Bebas Hambatan untuk Jalan Tol No. 007/BM/2009;
  Perencanaan Perlintasan Jalan dengan Jalur Kereta Api Pd. No. 008/PW/2004;
  Permen PU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

## Slide 10: Lingkup Penilaian
Tugas kuliah atau kuis
Ujian Tengah Semester (UTS)
Ujian Akhir Semester (UAS)
Tugas Besar Perancangan Geometrik dan Perkerasan Jalan
  Kelompok : 3-4 orang tiap kelompok dan menggunakan software Civil 3D
Notes: Ada 4 item utama evaluasi untuk kelulusan mata kuliah ini, yaitu…
Tutorial dan bimbingan asisten akan diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas besar. Di dalam tugas besar ini, Saudara secara berkelompok akan melakukan perancangan geometrik jalan secara utuh mulai dari peta dasar sampai rancangan lengkap.
Di pasaran saat ini, sudah banyak software untuk perancangan geometrik jalan. Tugas ini SENGAJA tetap dilakukan secara manual agar Saudara dapat menguasai konsep perancangan dengan baik. Software hanyalah alat dan dengan penguasaan konsep yang baik, penggunaan software dapat dilakukan dengan maksimal.

## Slide 11: SI3141 Perancangan Geometrik Jalan
Bagian 1
Pendahuluan

## Slide 12: Mukadimah

## Slide 14
Kelok 9
Kelok 44

## Slide 15
Sitinjau Lauik

## Slide 16
Tol Bali Mandara
Tol Medan Binjai
Tol Tanggerang Merak
Tol Wiyoto Wiyono

## Slide 18: Geometrik Jalan (adalah tentang) Jalan Berkeselamatan

## Slide 20: Desain Geometrik Jalan

## Slide 21: Life Before CAD

## Slide 24: Perancangan Geometrik Jalan
Perencanaan dan pembangunan jalan
Aspek dimensi jalan
karakteristik medan
karakteristik lalu-lintas
Notes: Perancangan Geometrik Jalan adalah bagian perencanaan dan pembangunan jalan dimana fokus pada dimensi jalan yang bagian-bagiannya dirancang menyesuaikan karakteristik medan dan karakteristik lalu-lintas.

## Slide 25: Tipikal Potongan Melintang Jalan

## Slide 26: Bangunan Pelengkap Jalan
Sebagai Jalur Lalu lintas
Jembatan
Lintas Atas
Lintas Bawah
Terowongan
Jalan Layang
Sebagai Pendukung Konstruksi Jalan
Saluran Tepi Jalan
Gorong-gorong
Dinding Penahan Tanah
Sebagai Fasilitas Lalu lintas dan Pendukung Penguna Jalan
Tol gate
Jembatan/Terowongan Pejalan Kaki
Pulau jalan
Trotoar
Tempat parkir
Teluk bus
jalur perhentian darurat
Permen PUPR No 5 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan

## Slide 27: Konsep Dasar Perancangan

## Slide 28: Perencanaan Geometrik Jalan
Bagian dari perencanaan dan perancangan jalan
Sebagai aspek perancangan dimensi jalan dan bagian-bagiannya yang disesuaikan dengan fungasi serta kelas jalan, karakteristik medan dan karakteristik lalu-lintas.
Notes: Perancangan Geometrik Jalan adalah bagian perencanaan dan pembangunan jalan dimana fokus pada dimensi jalan yang bagian-bagiannya dirancang menyesuaikan karakteristik medan dan karakteristik lalu-lintas.

## Slide 29: Faktor Pertimbangan dalam Perancangan Jalan
Selamat
Murah
Nyaman
Mudah dalam pelaksanaan konstruksi jalan
Estetika
Manfaat keberlanjutan
  Dampak Ekonomi
  Pengembangan kawasan
  Dampak sosial dan lingkungan

## Slide 30: Kontrol dan Kriteria Perancangan
Fungsi dan Status Jalan
Karakteristik pengemudi
Volume lalu lintas dan kapasitas jalan
Kecepatan rencana
Aspek ekonomi dan finansial
Keselamatan jalan
Aspek lingkungan dan sosial
Klasifikasi Medan
Kendaraan rencana

## Slide 31: Elemen Perancangan Geometri Jalan
Jarak Pandang
  Henti
  Menyalip
  Malam hari
  Jarak pandang di bawah Infrastruktur
Alinyemen
  Horizontal
  Vertikal
  Koordinasi Alinyemen
Potongan Melintang
  Kapasitas dan jumlah lajur
  Komponen potongan melintang
Elemen Pendukung
  Perambuan dan Marka
  Sistem drainase
  Aspek keselamatan

## Slide 32
Alinemen Horisontal
Alinemen Vertikal

## Slide 33
Penampang melintang

## Slide 34
3
2
1
Proyeksi Sumbu Jalan di bidang horisontal
Proyeksi Sumbu Jalan di bidang vertikal
Potongan Melintang
Catatan: urutan perancangan 1-2-3

## Slide 35: Data Perencanaan
Peta Dasar
Kontur
Grid
Sekala
Arah utara
Peta rawan bencana
Peta geologi
Peta sumber material
Peta tata guna lahan
Data dan potensi pengembangan kawasan
Data dan proyeksi lalu lintas
Data curah hujan dan daerah aliran sungai

## Slide 36: Kriteria Perancangan Geometrik

## Slide 37: Klasifikasi Jalan

## Slide 38: Regulasi tentang Jalan
UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
PP No 34 tahun 2006 tentang Jalan
Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan
Pasal 83
Pembangunan jalan meliputi kegiatan:
pemrograman dan penganggaran;
perencanaan teknis;
pengadaan tanah;
pelaksanaan konstruksi; dan
pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
Permen PU No 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
Permen PUPR No 5 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
Pembangunan Jalan terdiri atas kegiatan:
a. penyusunan program dan anggaran;
b. perencanaan teknis;
c. pengadaan tanah;
d. pelaksanaan konstruksi;
e. pengoperasian jalan; dan/ atau
f. preservasi Jalan.
RPP Jalan (Status 14 September 2022)

## Slide 39: Klasifikasi Jalan Umum
Menurut Sistem
Sistem jaringan jalan Primer
Sistem jaringan jalan Sekunder
Menurut Fungsi
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Jalan Lingkungan
Menurut Status
Jalan Nasional
Jalan Provinsi
Jalan Kabupaten
Jalan Kota
Jalan Desa
UU No 2 tahun 2022 ttg Perubahan UU Jalan no 38 2004
SPPJ : Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan → kewenangan Bina Marga
* Penggunaannya (UU no 22/2009 ttg LLAJ)
Menurut Kelas SPPJ (Penyedia Prasarana)
Jalan Bebas Hambatan
Jalan Raya
Jalan Sedang
Jalan Kecil
Menurut Kelas Pengguna
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kelas Khusus

## Slide 40: Definisi Jalan (UU no. 38/2004)
JALAN adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan bermotor dan tidak bermotor, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air

## Slide 41: Definisi Jalan (UU no. 38/2004)
Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
  Jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan (pasal 5 PP No.34/2006)
Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol (fee);

## Slide 42: PP no 34 tahun 2006 tentang Jalan
Pasal 68
Prinsip kebijakan perencanaan jalan:
Kemanfaatan;
keamanan dan keselamatan;
Keserasian;
keselarasan dan keseimbangan;
Keadilan;
transparansi dan akuntabilitas;
keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; serta
Kebersamaan dan kemitraan.
“kemanfaatan” ⟹ memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, bagi pemangku kepentingan dan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
“keamanan” ⟹ harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, “keselamatan” ⟹ kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.
“keserasian” ⟹ keharmonisan dg lingkungan sekitarnya.
“keselarasan” ⟹ adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain; “keseimbangan” ⟹ keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.
“kebersamaan dan kemitraan” ⟹ penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.
“keadilan” ⟹ memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak
“transparansi” ⟹ proses penyelenggaraan jalan dapat diketahui masyarakat; “akuntabilitas” ⟹ hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
“keberdayagunaan” ⟹ berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal

## Slide 43: Pasal 7 dan 8 UU No. 38/2004 tentang Jalan

## Slide 44: Pasal 9 dan 10 UU No. 38/2004 tentang Jalan

## Slide 45: Hirarki Fungsi Jalan Pada Sistem Jaringan Jalan Primer
Keterangan:
PKN : Pusat Kegiatan Nasional
PKW : Pusat Kegiatan Wilayah
PKL : Pusat Kegiatan Lokal
PKLing : Pusat Kegiatan Lingkungan
Pasal 10 PP No. 34/2006 tentang Jalan

## Slide 46: Contoh: Provinsi Jawa Barat
PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
Kawasan Bodebek (+ Puncak)
Kawasan Bandung Raya (Cekungan Bandung)
Cirebon Raya (Cimajakuning)
Rebana (Cimajakuning+Subang dan Indramayu)
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah):
Cikopo-Cikampek
Indramayu
Sukabumi
Pelabuhanratu
Cidaun
Tasikmalaya
Pangandaran
Kadipaten
Diskusi:
Siapa yang menetapkan PKN; PKW dan PKL?
Apakah PKW dapat menjadi PKN? Atau PKL menjadi PKW atau PKN?
Apakah yang menjadi dasar penetapan Pusat Kegiatan dan Perubahannya?

## Slide 47: Kriteria Teknis Jalan Primer Pasal 13 dan 16 UU No. 38/2004 tentang Jalan

## Slide 48: Kriteria Teknis Jalan Sekunder Pasal 17 dan 20 UU No. 38/2004 tentang Jalan

## Slide 49: Kelas Jalan
Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan
Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas
  jalan bebas hambatan (freeways)
  jalan raya (highways)
  jalan sedang (roads), dan
  jalan kecil (streets)

## Slide 50
Jalan bebas hambatan (freeways) yang dapat dioperasikan sebagai jalan tol
  sekurang-kurangnya mempunyai fungsi arteri atau kolektor
  Jalan bebas hambatan mempunyai fungsi arteri primer atau kolektor primer.
Jalan raya (highways), yang harus dilengkapi dengan median, melayani fungsi arteri primer dan kolektor primer dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas.
Jalan sedang (roads), yang tidak perlu dilengkapi dengan median serta mempunyai pengendalian jalan masuk yang tidak dibatasi.

## Slide 51: Catatan terkait Kelas Jalan
PP No 79 / 2013 ttg LLAJ

## Slide 52: Sistem Jaringan Perkotaan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jaringan Jalan Lokal
Jalan Kolektor

## Slide 53: Tugas 1 (dapat dilakukan kelompok, maksimal 3 orang)
Pilih salah satu peta provinsi di internet atau Google Map, darimana Saudara berasal atau yang Saudara cukup kenal.
  Tentukan kira-kira lokasi PKN, PKW, PKL dan PKLing;
  Tentukan sistem jaringan jalan primer dari peta tersebut;
Hal yang sama, pilih salah satu peta daerah perkotaan:
  Tentukan hierarki jaringan jalannya;
Laporkan tugas tersebut dalam peta dan disajikan dengan format presentasi (ppt), maksimal 3 slide. Hasil kajian dikirim ke paling lambat